## Slide 1
CWDM & DWDM
Aallonpituuskanavointiteknologiat
Coarse & Dense Wavelength Division Multiplexing
Janne Kammonen | Keypro Oy

## Slide 2
CWDM-tekniikka

## Slide 3
CWDM-periaate
Toimintaperiaate
18 kanavaa aallonpituusalueella 1270-1610 nm
Kanavavaali:
20 nm
Passiivinen TFF MUX/DEMUX
(Thin Film Filter)
Standardi:
ITU-T G.694.2
Kanavarasterit
1270
1290
1310
1330
1350
1370
1390
1410
1430
1450
1470
1490
1510
1530
1550
1570
1590
1610
18 kanavaa | 20 nm vali | 1270-1610 nm
MUX / DEMUX -periaate
1270 nm
1310 nm
1350 nm
1470 nm
1550 nm
1610 nm
MUX
1 kuitu
DEMUX
1270 nm
1310 nm
1350 nm
1470 nm
1550 nm
1610 nm

## Slide 4
CWDM-edut
x18
Kapasiteetti
1 kuitu = jopa 18 signaalia
Kerrannaistaa kuituresurssit
DFB
Edulliset laserit
Jaahdyttamattomat DFB-laserit
~1/3 DWDM-lasereiden hinnasta
20nm
Leveaa toleranssi
20 nm kanavavaali sallii
lammon aiheuttaman siirtyman
80km
Hyvaa kantama
40-80 km ilman vahvistimia
Riittaa metro/access-verkkoon
TFF
Passiivinen MUX
Ei sahkoa vaativa laite
Thin Film Filter -tekniikka
OPEX
Matala OPEX
Passiiviset komponentit
Ei huollettavia vahvistimia

## Slide 5
G.652.D-kuituvaatimus
HUOM!
Kaikki 18 CWDM-kanavaa toimivat vain G.652.D -kuidussa!
Vanhemmissa G.652.A/B -kuiduissa OH-piikki (1383 nm) vaimentaa kanavat 1370-1410 nm.
OH-vaimennuspiikki
Kaytettavissa oleva kaista (G.652.D)
OH-piikki
1370-1410 nm
1270 nm
1610 nm
Kuitutyyppi | Kanavat | OH-piikki
G.652.D (low water peak) | 18 kanavaa | Poistettu
G.652.A/B (vanha) | ~14 kanavaa | Korkea (>2 dB/km)

## Slide 6
CWDM vs DWDM

## Slide 7
CWDM vs DWDM -vertailu
Ominaisuus | CWDM | DWDM
Kanavavaali | 20 nm | 0.8 / 0.4 nm
Kanavat / kuitu | 18 | 80-96
Laserit | DFB (jaahdyttamaton) | DFB (jaahdytetty, tarkka)
Kantama | 40-80 km | Satoja km (EDFA)
EDFA-vahvistin | Ei tuettu | Kylla (C/L-band)
MUX-tekniikka | TFF (passiivinen) | AWG / TFF
Hinta / kanava | Edullinen | Kallis
Kaytto | Access / metro | Runko / long-haul

## Slide 8
Milloin CWDM, milloin DWDM?
CWDM
Access & Metro
Kuitupula: monta palvelua 1 kuidussa
Eta-OLT: P2P-yhteydet kylaan
Yrityspalvelut: erilliset aallonpituudet
Rengasverkot: suojaus + kapasiteetti
Metro-yhteydet: alle 80 km
DWDM
Backbone & Long-haul
Runkoverkko: satoja km EDFA:lla
Suuri kapasiteetti: 80-96 kanavaa
Operaattoriyhteydet: 100G+ / kanava
Merikaapelit: submarine-jarjestelmat
Datakeskukset: terabit-yhteydet

## Slide 9
CWDM kaytannossa

## Slide 10
Kaytantoesimerkki: CWDM + eta-OLT
Tilanne: Kyla 10 km paassa, runkokaapelissa 12 kuitua, tarve 128 asiakkaalle.
Keskus (CO)
Kytkin lahettaa 4 x 10G P2P uplink-yhteydet CWDM MUX yhdistaa 1 kuitupariin
1 kuitu
10 km
Kyla (FDH)
CWDM DEMUX erottaa 4 kanavaa Eta-OLT 4 GPON-porttia (1490/1310 nm)
Asiakkaat
4 x 1:32 splitterit = 128 asiakasta
HUOM: GPON-signaalia EI erotella CWDM-kanaville! GPON kayttaa kiinteita aallonpituuksia (DS 1490 nm, US 1310 nm). CWDM kuljettaa P2P-uplinkit, PON toimii paikallisesti vakioaallonpituuksilla.

## Slide 11
Haviobudjetti: kaksi erillist
P2P uplink (CWDM)
10 km, 10G SFP+ (~24 dB budjetti)
CWDM MUX
~2.0 dB
Kuitu 10 km (0.35 dB/km)
~3.5 dB
CWDM DEMUX
~2.0 dB
Liitokset (6 kpl)
~1.5 dB
YHTEENSA
~9.0 dB
Paikallinen PON
OLT -> splitter -> ONT (<1 km)
1:32 splitter
~17.5 dB
Kuitu <1 km
~0.35 dB
Liitokset (2-3 kpl)
~0.75 dB
YHTEENSA
~18.6 dB
GPON B+ budjetti: 28 dB -> reilusti varaa!
Avainhuomio: CWDM-havio (9 dB) pysyy helposti 10G SFP+ -budjetissa (~24 dB). PON-havio lasketaan erikseen lyhyelle paikallismatkalle, jossa standardi GPON B+ (28 dB) riittaa mainiosti.

## Slide 12
Bidirektionaalinen CWDM (BiDi)
BiDi P2P -uplinkit
BiDi-SFP kayttaa kahta eri aallonpituutta samassa kuidussa: TX ja RX eri suuntiin WDM-diplex-suotimella. Esim. 10G BiDi: TX 1270 nm / RX 1330 nm (pari kayttaa kaaanteisesti) Tuplaa CWDM-kapasiteetin: 1 kuitu, 2 suuntaa, useita kanavia.
Esimerkki: 4 BiDi-uplinkkia yhdella kuidulla
1270 nm ->
<- 1330 nm
1350 nm ->
<- 1410 nm
1470 nm ->
<- 1530 nm
1550 nm ->
<- 1610 nm
GPON toimii aina vakioaallonpituuksilla: DS 1490 nm / US 1310 nm (paikallisesti OLT:n ja ONT:n valilla, ei CWDM-verkossa)

## Slide 13
Kustannusvertailu
CWDM-ratkaisu
4-kanavainen MUX + DEMUX
2 000 - 5 000 EUR
4 x BiDi SFP+ (10G)
800 - 2 000 EUR
Eta-OLT (kompakti)
3 000 - 8 000 EUR
YHTEENSA: ~6 000 - 15 000 EUR
Uusi kaapeli (vaihtoehto)
Kaivuutyot
15 000 - 40 000 EUR/km
Kaapeli + asennus
5 000 - 15 000 EUR/km
Luvat + suunnittelu
2 000 - 10 000 EUR/km
10 km: ~220 000 - 650 000 EUR
Saasto: CWDM saastaa tyypillisesti 90-97% verrattuna uuden kaapelin rakentamiseen.
Milloin CWDM ei kannata? Jos vapaat kuidut riittavat, suora kytkenta on yksinkertaisempi ja halvempi.

## Slide 14
Paatospuu: teknologiavalinta
Jaettu vai dedikoitu yhteys?
Jaettu -> GPON / XGS-PON
Dedikoitu -> P2P (10G/1G)
Tarvitaanko eta-OLT?
Vapaita kuituja?
Kylla -> CWDM kuljettaa
P2P-uplinkit eta-OLT:lle
PON paikallisesti
Kylla Suora
kytkenta
Ei CWDM-
kanavointi
Muista: CWDM on aina P2P-uplink-ratkaisu, ei korvaa PON-splittausta. PON toimii vakioaallonpituuksilla.

## Slide 15
Yhteenveto
1
CWDM moninkertaistaa kuitukapasiteetin
18 kanavaa, 20 nm vali, passiivinen MUX/DEMUX. Sopii access- ja metro-verkkoon jossa kuituja rajallisesti.
2
CWDM kuljettaa P2P-uplinkit, ei PON-signaaleja
GPON kayttaa kiinteita aallonpituuksia (1490/1310 nm). CWDM-kanavilla siirretaan uplink-dataa eta-OLT:lle.
3
Kustannustehokas vaihtoehto uudelle kaapelille
CWDM-laitteisto ~6 000-15 000 EUR vs. kaapelin kaivuu 220 000-650 000 EUR / 10 km. Saasto 90-97%.
4
DWDM runkoverkkoihin, CWDM liityntaan
DWDM: 80-96 kanavaa, EDFA, satoja km. CWDM: edullisempi, riittaa kun kapasiteettitarve on kohtuullinen.
Janne Kammonen | Keypro Oy